| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Джерело безперебійного живлення – за кодом ДК 021:2015 – 021:2015: 31150000 – 0 - (Баласти для розрядних ламп чи трубок) (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-31-003651-a). |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля джерел безперебійного живлення здійснюється з метою забезпечення підрозділів Головного управління ДПС у Луганській області (ГУ ДПС) технічною можливістю виконувати покладені на них функції під час можливого вимкнення електричної енергії. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Найменування Технічні вимоги (не гірше, ніж) Діапазон вхідної напруги не гірше 170-280 В Вхідна частота мережі 50/60 Гц Стандарт штепселю Schuko CEE 7 Акумуляторна батарея вбудована, із можливістю заміни, 12 В, свинцево-кислотна акумуляторна батарея/батареї Час заряду батарей, год не більше 8 Максимальна конфігурована потужність не менше 750 ВА/410 Вт Вихідна напруга 230 В Вихідна частота 50/60 Гц Кількість розеток вихід не менше 4 х Schuko Тип форми напруги Східчаста апроксимація синусоїдальної форми Час роботи при половинному навантаженні не менше 00:08:30 195 Вт Час перемикання на батареї не більше 10 мс Особливості ДБЖ захист лінії передачі даних, захист від короткого замикання, захист від перевантажень, фільтрація перешкод, звукова сигналізація Тип корпуса ДБЖ tower Підключення до ПК так, USB Сумісність з ОС Windows Комплектація ДБЖ, кабель підключення до електромережі, кабель підключення до ПК, посібник користувача, гарантійний талон Гарантія не менше 24 місяців Кількість, штук 75 |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі джерел безперебійного живлення складає 337 500,00 грн. Метод визначення очікуваної вартості закупівлі – п.п. 1 п.1 частини III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами), здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, а саме за допомогою пошуку у мережі Інтернет було здійснено пошук можливих постачальників: Джерело інформації Ціна одиниці, грн https://deshevle-net.com.ua/219949-istochnik-besperebojnogo-pitaniya-apc-back-up/ 4799,00 https://techua.shop/liniino-interaktyvnyi-dbzh-green-cell-ups04-1500va-900w/ 4546,00 https://enko.com.ua/shop/ustroystva-pitaniya/ibp/dzherelo-bezperebynogo-zhivlennya-qube-dg-1050-qbdg1050/ 4345,00 Очікувана вартість (середньоарифметичне значення масиву отриманих даних), грн 4563,33 Враховуючи середню ціну за одиницю здійснено розрахунок очікуваної вартості закупівлі за кількістю наведеної у п.2, що складає 342250,00 грн. Розміру бюджетного призначення (згідно з кошторисом ГУ ДПС на 2023 рік) – 337 500,00 грн. |